РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2022 г.                                                                                       №78.9/102-П

п.Стычновский

Об утверждении  «Программы комплексного                                                         развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Стычновское сельское поселение»

Константиновского района Ростовской  области на 2023 – 2030 гг.

В соответствии с требованиями Приказа Министерства Регионального развития Российской федерации №204 от 06.05.2011г. «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», в целях создания условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры  муниципального образования  «Стычновское сельское поселение»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  «Стычновское сельское поселение» Константиновского района Ростовской  области на 2023 – 2030 гг.» согласно приложению.

2. .  Установить, что в ходе реализации долгосрочной целевой «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновское сельское поселение» на 2023 – 2030 г.г.» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета Администрации и размеров субсидий федерального и областного бюджетов.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за исполнением данного постановления возложить на специалиста по вопросам муниципального хозяйства администрации  Парапир С.С

Глава Администрации Стычновского

сельского поселения                                                                 С.В.Пономарев

Приложение

к постановлению Администрации

Стычновского сельского поселения

от «26» декабря 2022 г.  №78.9/102-П

#### ПРОГРАММА

#### КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

#### СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

#### «СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

#### Константиновского района  Ростовской области

#### на 2023-2030 годы

2022 ПАСПОРТ Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновское сельское поселение» на 2023-2030г.г.

1. Общие положения

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

2.1 Мероприятия по территориальному планированию.

2.2 Экономическое развитие.

2.3 Население.

2.4 Планировочная организация территории и функциональное зонирование. 2.5 Ландшафтно-рекриационное зонирование и туризм.

2.6 Инженерная инфраструктура. 2.7 Транспортная инфраструктура. 2.8 Охрана окружающей среды, мероприятия по охране окружающей среды.

3. Основные технико-экономические показатели Программы

4. Система программных мероприятий

Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

6. Ожидаемые результаты реализации Программы и оценка их эффективности

Используемые сокращения

Приложение 1. План реализации мероприятий Программы

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования  «Стычновское сельское поселение»

Константиновского района Ростовской  области на 2023 – 2030 гг.

| Полное наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области на 2023 – 2030 гг. (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); (в ред. от 01.12.2022 г.) Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) (ред. от 26.07.2017 г.) Постановление Правительства РФ от 30 декабря от 30.12.2017г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации» Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации; Генеральный план муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области. Устав муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области |
| Срок реализации Программы | Сроки реализации программных мероприятий соответствуют первому этапу территориального развития муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области 2023 – 2030 гг. |
| Цель Программы | Создание условий для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры МО « сельское поселение», обеспечивающих: безопасные и комфортные условия проживания граждан; надежное и качественное обеспечение коммунальными услугами объектов социальной сферы и коммерческих потребителей; улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования. |
| Задачи Программы | Повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой муниципального образования. Инженерно-техническая оптимизация и модернизация коммунальных систем. Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. Создание экономических, организационно-правовых и других условий, обеспечивающих благоприятные факторы для реализации Программы. Повышение капитализации (рыночной стоимости) отраслевых предприятий, что напрямую повлияет на повышение инвестиционной привлекательности предприятий коммунальной инфраструктуры муниципального образования. Улучшение состояния окружающей среды, способствующей экологической безопасности развития муниципального образования, а также созданию благоприятных условий для проживания. |
| Основные направления Программы | Строительство, реконструкция и модернизация сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения. Строительство, реконструкция и развитие электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения. Совершенствование системы сбора, вывоза твердых бытовых отходов. |
| Финансирование мероприятий Программы | Инструментами реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, в рамках которых определяются источники и объемы их финансирования. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Обеспечение централизованным водоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением территории муниципального образования. Улучшение качественных показателей питьевой воды, показателей очистки сточных вод. Улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения, экологической обстановки на территории муниципального образования. Обеспечение бесперебойного водоснабжения, электроснабжения населенных пунктов муниципального образования Увеличение количества потребителей услуг, а также объема сбора средств за предоставленные услуги. Снижение себестоимости тепло-, электро-, водоснабжения и повышение рентабельности работы предприятий коммунальной инфраструктуры. Снижение потерь тепловой и электрической энергии, утечек водных ресурсов, в том числе за счет снижения числа ремонтов, а также ресурсосбережения. Ограничение роста тарифов на коммунальные услуги за счет экономии затрат предприятий. Увеличение уровня инвестиционной привлекательности отрасли |
| Разработчик Программы | Администрация Стычновского сельского поселения |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области |
| Ответственные исполнители основных программных мероприятий | Ответственными исполнителями основных программных мероприятий является администрация Стычновского сельского поселения и предприятия, имеющие договор на оказание соответствующего вида услуг |
| Система организации контроля за выполнением Программы | Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Стычновского сельского поселения. |

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновского сельского поселения» Константиновского района Ростовской  области на 2023 – 2030 гг. (далее – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования «Константиновский район»  Ростовской  области.

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ); (в ред. от 01.12.2022 г.)

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в ред. Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ) (ред. от 26.07.2017 г.)

- Постановление Правительства РФ от 30 декабря от 30.12.2017г. №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации» Обеспечение доступным  и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации; Генеральный план муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского района Ростовской области.

- Устав муниципального образования «Стычновское сельское поселение»  Константиновского района Ростовской области

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновского сельского поселения» на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования.

В частности, для муниципального образования Программа является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы поселения, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих компаний в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных компаний;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов предприятий, функционирующих в коммунальной сфере;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном уровне.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, определенных Программой муниципального образования «Авиловское сельское поселение»  в качестве зон территориального развития.

В основу формирования и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования положены следующие принципы:

- целеполагания – мероприятия и решения Программы комплексного развития должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры  муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексности – формирование Программы развития коммунальной инфраструктуры во взаимосвязи с различными целевыми Программами (федеральными, областными, муниципальными), реализуемыми на территории муниципального образования.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, электроснабжения, а также объектов, используемых для сбора и вывоза  твердых бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского  района Ростовской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования на период 2023 – 2030 гг., и содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и потенциальные показатели оценки эффективности мероприятий, включаемых в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие МО «Стычновское сельское поселение», под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

- СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Муниципальное образование «Стычновское сельское  поселение» Константиновского  района Ростовской области  расположено в восточной части Константиновского района  в 70 км от районного центра г. Константиновска, часть земель представляет равнину, расчлененную р. Кагальник и балками. Климатические условия оставили отпечаток на становление и развитие хозяйства, в структуре которого преобладающее место занимает аграрный сектор. Климат умеренно-континентальный, для него характерно состояние избытка тепла с относительным недостатком влаги, преобладающее направление ветров – восточное,  северо- восточное. Время начала ледостава – декабрь. Время вскрытия рек – март. Территория подвержена влиянию неблагоприятных метеореологических условий. Основные из них засухи, в последнее время сильная жара, ветры, снегопады, снежные заносы. Площадь территории составляет – 361,54 кв.км ,  численность населения 860 человек.

В соответствии с Уставом  муниципального образования «Стычновское сельское поселение» утвержденного собранием депутатов Стычновского сельского поселения от 28.06.2011 г. № 12, территория поселения представлена следующими населенными пунктами:

1) поселок Стычновский – административный центр;

2) хутор Вифлянцев;

3) хутор Кухтачев;

4) хутор Ермилов;

5) хутор Кондаков;

6) поселок Новострепетный;

7) поселок Отноженский;

8) поселок Старовязовский;

9) поселок Белоковыльный;

В сфере градостроительной деятельности генплан является правовым актом территориального планирования, на основании которого юридически обоснованно осуществляется выполнение последующих этапов градостроительной деятельности:

- подготовка проекта и принятие нормативного правового акта градостроительного зонирования – правил землепользования и застройки с установлением градостроительных регламентов;

- подготовка и утверждение документации по планировке территорий первоочередного и последующего освоения;

- подготовка градостроительных планов земельных участков.

### 2.2 Экономическое развитие

- Экономическое развитие Стычновского сельского поселения согласуется с основными программными документами территориального развития Ростовской области и Константиновского района и базируется на основе системного анализа влияния совокупности экономических, социальных и экологических факторов.

- Приоритетным направлением развития экономики Стычновского сельского поселения остается аграрный  профиль.

- Организовать отлаженную систему технического обслуживания и ремонта техники с целью продления сроков ее эксплуатации.

- В связи с увеличением населения сельского поселения необходимо формирование устойчивой базы объектов культурно-бытового обслуживания, дошкольных, общеобразовательных и специализированных учреждений.

- Создание ремонтных мастерских, автопарков и станций техобслуживания сельскохозяйственной техники.

Развитие рекреационной зоны сельского  поселения.  Имеются перспективы

2.3 Население.

Численность населения муниципального образования Стычновское сельское поселение с подчиненными его администрации населенными пунктами на 01.01.2022 составила 860 человека.

По данным Паспорта муниципального образования Стычновское сельское поселение  в муниципальном образовании  в 2022 году наблюдается приблизительно равная численность пенсионеров – 12% и работающего населения – 67%. Однако распределение данной категории лиц в населенных пунктах резко отличается. В п. Новострепетный, х. Кухтачев, х. Кондаков число пенсионеров преобладает над числом работающего населения почти в 1,5  раза.

Доля числа учащихся изменяется не однозначно по населенным пунктам и имеет разные значения 0-15%.

К отрицательному моменту можно отнести незначительное число детей дошкольного возраста 0-6 лет – 5% в среднем по муниципальному образованию. В населенных пунктах данная категория лиц в демографической нагрузке остается еще меньшей и составляет 1-5%.

По половому признаку наблюдается преобладание числа мужчин (31% от общей численности населения) над числом женщин (30% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

Ниже в таблице 1.2.1. приведены показатели численности населения муниципального образования Стычновского сельского поселения  по возрастным группам на 01.01.2022 г.

Таблица 1.2.1.

| Населенные пункты | Население,чел | %% |
| --- | --- | --- |
| п.Стычновский | 320 | 37,2 |
| п.Белоковыльный | 43 | 5 |
| х.Вифлянцев | 211 | 24,5 |
| х.Ермилов | 209 | 24,3 |
| х.Кондаков | 4 | 0,4 |
| х.Кухтачев | 12 | 1,4 |
| п.Новострепетный | 12 | 1,4 |
| п.Отноженский | 49 | 5,7 |
| п.Старовязовский | 0 | 0 |
| Стычновское с.п. | 860 | 100 |

Большая часть трудоспособного населения поселения занята в сельском хозяйстве.

Территория муниципального образования застроена  в основном индивидуальными жилыми домами в количестве 409 общей площадью 32,5т. м2,             88 многоквартирных дома  общей площадью 9,6т. м2, дома двухквартирные, общая площадь жилого фонда составляет 32,1т. м2, в населенных пунктах сохранилась усадебная застройка, новое строительство практически не ведется.   Из всего жилфонда  оборудовано:

| водопроводом | 38 % |
| --- | --- |
| канализацией | - |
| отоплением | - |
| горячим водоснабжением | - |
| газом (сжиженным) | 100 % |
| ваннами (душем) | 20 % |

В соответствии с зонированием территории в Программе определен основной спектр мероприятий, направленных на строительство и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

2.4 Планировочная организация территории и функциональное зонирование

Основные задачи территориально-пространственной организации сводятся к развитию и упорядочиванию сложившейся планировочной структуры. Эти задачи решаются рядом мероприятий:

- формирование  полноценного сельскохозяйственного комплекса;

- развитие рекреационного потенциала поселения;

- развитие межселенного обслуживания;

- упорядочивание развития производственных зон;

- формирование благоприятной для проживания жилой среды в населенных пунктах.

  - Зоны жилой и общественной застройки

В качестве площадок для потенциального жилищного строительства рассматривались территории, благополучные в экологическом отношении и свободные в настоящее время от застройки, расположенные вблизи селитебных зон. В первую очередь – для размещения зоны индивидуальных жилых домов. Это территории в п. Стычновский и х. Вифлянцев, на свободных территориях между массивами существующей застройки.

Территориальными ресурсами для размещения зоны индивидуальных жилых домов дополнительно служат участки земли, которые свободны от застройки и не используются в градостроительной, промышленной, сельскохозяйственной или иной деятельности.

Территории на берегу р. Кагальник, в настоящее время свободные от застройки, при условии инженерной подготовки территории могут использоваться для размещения зон рекреационного назначения – набережных, пляжей, некапитальных спортивных сооружений и иных, не предполагающих возведение промышленной, общественно-деловой или жилой застройки.

Пустующие территории между регулярной застройкой заняты озелененными территориями общего пользования.

Существующие и потенциальные сельскохозяйственные предприятия могут размещаться в производственной зоне сельскохозяйственных предприятий на месте бывших ферм. 2.5. Ландшафтно-рекреационное зонирование и туризм

Программой предлагается комплекс мероприятий по восстановлению природного каркаса территории и формированию туристско-рекреационной инфраструктуры, а именно:

обеспечение режима эксплуатации территорий в пределах водоохраной зоны и прибрежных защитных полос путем закрытия и выноса объектов, не соответствующих данному Режиму, формирование и организация режимов зон охраны источников водоснабжения и открытых водоемов;

формирование ландшафтно-рекреационного каркаса сельского поселения путем ландшафтной организации пойменных территорий, озеленение балок;

формирование рекреационной зоны на р. Кагальник, р. Белая, благоустройство территории, реконструкция объектов (на расчетный срок);

организацию объектов экскурсионного показа.

2.6 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

В целях развития систем инженерно-технического обеспечения Стычновского сельского поселения Константиновского района Программой предлагается перечень мероприятий по территориальному планированию. Очередность и сроки выполнения работ по развитию систем инженерно-технического обеспечения определяются администрацией поселения в перечне мероприятий по реализации генерального плана с учетом возможностей финансирования.

Водоснабжение

### В соответствии с протоколом от 08.09.2010 года совещания по вопросу подготовки инженерной инфраструктуры для земельных участков, определенных под комплексные застройки в соответствии с п.8,  совещания, разработана схема территориального планирования Константиновского района, которая включает схему инженерной инфраструктуры  Стычновского сельского поселения (водоснабжение).

Источником водоснабжения населенных пунктов Стычновского сельского поселения являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не всегда соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения  пос. Стычновский включает в себя:

- водозабор, расположенный в п.Стычновский, 1км на восток от п.Стычновский состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского.

- водозабор, расположенный в п.Стычновский, 35м на юго-восток от д. № 2 ул.Степная состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского.

- водозабор, расположенный в п.Отноженский, 250м юго-западнее п.Отноженский состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского.

- водозабор, расположенный в п.Старовязовский, 40м. западнее п.Старовязовский состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского.

- водозабор, расположенный в х.Ермилов, 300м западнее х.Ермилов состоящий из скважины и водонапорной башни Рожновского.

- водопроводные сети общей протяженностью – 10,8 км;

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Стычновского сельского поселения выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается, растет процент утечек.

- износ водопроводных сетей составляет 70 %, в следствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30-40% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в несколько раз.

Текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Хозяйственно-бытовая канализация

Для развития систем канализации в поселении планируется проведение следующих   мероприятий:

- Необходимо разработать схемы канализования населенных пунктов поселения с привлечением специализированной организации. Решения по размещению ОСК и места выпуска очищенных стоков подлежат согласованию с органами в сфере управления водными ресурсами, охраны окружающей природной среды и Роспотребнадзора.

- С учетом финансовых возможностей населения и бюджета поселения канализование населенных пунктов предлагается производить поэтапно с постепенным наращиванием мощности ЛОС путем установки дополнительных модулей. В первую очередь централизованной канализацией рекомендуется оборудовать объекты общественного назначения.

- До строительства на территории населенных пунктов канализационных сетей и размещения ЛОСК, вводимые в эксплуатацию объекты капитального строительства, по согласованию с органами  Роспотребнадзора, должны оборудоваться водонепронецаемыми выгребами для приема хозяйственно-бытовых стоков.

Электроснабжение

Программой предлагаются следующие мероприятия по развитию систем электроснабжения поселения:

- Дополнительные электрические нагрузки, связанные с размещением объектов планируемого строительства, схемы строительства новых ВЛ 10 и 0,4 кВ, а так же места размещения дополнительных трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ определяются на стадии разработки проектов планировки территории и проектной документации на строительство в соответствии с техническими условиями (рекомендациями) энергоснабжающей организации;

- Все новые воздушные линии ВЛ 10 и 0,4 кВ рекомендуется выполнять с использованием СИП;

- В перспективе систему электроснабжения поселения рекомендуется оборудовать АСКУЭ;

- В целом по поселению необходимо выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением всех населенных пунктов;

- В связи с постоянным ростом электрификации быта и соответствующим увеличением электрической нагрузки необходимо произвести реконструкцию сетей электроснабжения по территории населенных пунктов с увеличением сечения проводов и использованием СИП.

Тепло- и газоснабжение

Для развития теплоснабжения и обеспечения газификации поселения программой предлагаются следующие мероприятия:

- выполнение работ по реконструкции автономных котельных с модернизацией установленного оборудования с перспективой перевода котельных на газообразное топливо при газификации населенных пунктов;

- с привлечением специализированной организации выполнить разработку расчетных схем газоснабжения населенных пунктов с учетом перспективы их развития, в соответствии с показателями генерального плана;

- Выполнить корректировку схемы газоснабжения Константиновского и Усть-Донецкого района с учетом прогнозируемых показателей численности населения и площади жилого фонда, утвержденных в составе генеральных планов поселений, в том числе Авиловского;

- при разработке расчетных схем газоснабжения населенных пунктов следует предусмотреть возможность поэтапного строительства сети распределительных газопроводов с учетом финансовых возможностей бюджета и населения;

- строительство наружных подземных газопроводов рекомендуется осуществлять из полиэтиленовых труб, которые имеют длительный срок службы и не требуют устройства установок защиты от коррозии.

Системы связи

Программой предлагаются следующие мероприятия по развитию систем связи в поселении:

- Основным направлением развития сетей фиксированной связи является путь модернизации с переходом от сетей с коммутацией каналов к мультисервисным сетям с технологией коммутацией пакетов. Мультисервисная сеть позволит предоставлять услуги цифровой телефонной связи, высокоскоростного доступа в Интернет, услуг кабельного телевидения и радиовещания. В перспективе для прокладки соединительных линий рекомендуется применять оптические кабели;

- Осуществлять увеличение монтированной емкости АТС в соответствии с заявками на установку телефонов.

- Развитие сетей операторов мобильной связи в целях увеличения зон покрытия для повышения качества связи, переход к технологиям 3G;

- Переход в соответствии с общероссийской программой на цифровое телевизионное вещание в целях повышения качества приема телепрограмм;

- Развитие эфирного радиовещания в диапазонах УКВ и FM;

6.   Расширение спектра услуг, оказываемых отделением почтовой связи.

2.7 Транспортная инфраструктура

В целях развития транспортной инфраструктуры Стычновского сельского поселения Константиновского района программой предлагается перечень следующих мероприятий по территориальному планированию:

На первую очередь предлагается реконструкция следующих автомобильных дорог местного значения:

•	участка автомобильной дороги «п. Стычновский – х. Кухтачев» к северу от границ х. Кухтачев до примыкания к асфальтовому участку;

•	автомобильной дороги подъезд от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» - х. Белянский – п. Стычновский» к х. Суворову;

•	автомобильной дороги от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» х. Белянский – п. Стычновский к п. Новострепетный;

•	подъезд от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» - х. Ермилов к х. Кондаков.

Так же Генеральным планом рекомендуется реконструкция участка автомобильной дороги межмуниципального значения «г. Шахты – г. Цимлянск» - х. Белянский – п. Стычновский и капитальный ремонт автомобильной дороги х. Ермилов – х. Вифлянцев, территориальной автомобильной дорога общего пользования от автодороги «г. Шахты – г. Цимлянск» - х. Гапкин к х. Ермилов в границах сельского поселения.

На первую очередь Генеральным планом предлагается строительство автомобильной дороги местного значения х. Вифлянцев – х. Кухтачев. На расчетный срок, в соответствие с ранее разработанным Генеральным планом предлагается строительство автомобильной дороги местного значения х. Вифлянцев – х. Чумаков (Тацинский район) с целью улучшения транспортной связи с Тацинским районом.

На расчетный срок в соответствие со схемой территориального планирования Константиновского района предлагается строительство автомобильной дороги х. Вифлянцев – п. Новострепетный – х. Нифонтов (Морозовский район). Автомобильная дорога улучшит транспортные связи с Морозовским районом.

В связи с несоответствием нормативным требованиям состояния значительной доли УДС в сельских населенных пунктах поселения требуется реконструкция всей УДС населенных пунктов. На первую очередь предлагается реконструкция всех главных улиц (кроме ул. Центральная в п. Стычновский, не требующей реконструкции), на расчетный срок – всех улиц в жилой застройке и проездов.

В п. Стычновский на первую очередь планируется:

•	строительство улицы в жилой застройке продолжение ул. Лукашна на участке от ул. Центральная до ул. Степная;

•	строительство улицы в жилой застройке от ул. Лукаша до ул. Центральная.

В результате реализации указанных мероприятий к концу срока первой очереди реализации Генерального плана протяженность УДС в п. Стычновский вырастет до 5,65 км.

Общая протяженность УДС Стычновского сельского поселения к концу срока первой очереди реализации Генерального плана составит 133,32 км, из них автомобильных дорог регионального значения – 14,24 км, местного значения – 119,08 км.

На расчетный срок общая протяженность УДС Стычновского сельского поселения составит 157,70 км, из них автомобильных дорог регионального значения – 14,24 км, местного значения – 143,46 км.

Строительство новых искусственных сооружений, транспортных развязок, мостов, тоннелей, путепроводов на территории Стычновского сельского поселения не планируется.

2.8 Охрана окружающей среды, Мероприятия по охране окружающей среды

### Мероприятия по охране окружающей среды:

- Ликвидация несанкционированных свалок;

- Соблюдение санитарно-защитных зон, их озеленение;

- Организация зеленых насаждений санитарно-защитного назначения.

- Проведение комплекса мероприятий, направленных на снижение загрязнения почвы.

Мероприятия по борьбе с оврагами и противооползневые мероприятия.

Вся территория Стычновского с.п. изрезанна овражно-балочной сетью.

Для стабилизации оврагов и  оползневых процессов и при проектировании инженерной защиты от оврагов, оползней и обвалов   следует рассматривать целесообразность применения следующих  мероприятий и сооружений, направленных на предотвращение и стабилизацию этих процессов:

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной 	      планировки территории и устройства системы поверхностного        	 водоотвода;

- закрепление грунтов предотвращение инфильтрации воды в грунт;

- применение агролесомелиорации.

### Мероприятия по санитарной очистке территории

Наиболее рациональной является планово-регулярная организация сбора и удаления   бытовых отходов, предусматривающая регулярный вывоз    бытовых отходов с территории   населенного пункта  с установленной периодичностью.

Сбор и удаление твердых бытовых отходов программой намечено производить по следующим схемам:

- на территории усадебной застройки рекомендуется организовать проезд спецтранспорта по утвержденному расписанию и маршруту с небольшими остановками в определенных местах. Этот метод позволяет сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения ТКО.

- необходимо организовать площадки  для контейнеров, обеспечить проезды для спецавтотранспорта и подходы к сборникам отходов. Размещение мест временного хранения        отходов  следует согласовывать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие, освещены, иметь условия для стока поверхностных вод.

Согласно концепции обращения с твердыми отходами  в Российской Федерации предусматривается открытие пунктов приема вторичного сырья с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объемов обезвреживаемых отходов.

Градоэкологические  мероприятия

Охрана атмосферного  воздуха

Для улучшения качества атмосферного воздуха Программой предложены следующие мероприятия:

- разработка комплексной системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных  дорог и озеленению улиц;

- разработка проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) на предприятиях  и СЗЗ.

Охрана поверхностных и подземных вод

В целях охраны водных источников от загрязнения, засорения и истощения Программой предложены следующие мероприятия:

- организация отведения поверхностных стоков с территории жилых  и коммунально-складских зон и устройство дождевой канализации с очисткой поверхностных стоков с территории баз по техобслуживанию, ремонту и хранению сельхозтехники;

- предотвращение аварийных сбросов и переливов сточных вод путем разработки дополнительных инженерных мероприятий;

- применение конструкций и материалов, исключающих утечку и фильтрацию сточных вод в грунт;

- организация  зон санитарной охраны.

Охрана почв

На территории  Стычновского с.п.:

- укрепление береговых склонов дерновкой, посадкой кустарников для предотвращения эрозионных процессов;

- снятие плодородного слоя почвы перед строительством и использование его при озеленении поселка;

- ликвидация участков затопления и подтопления.

- .

Отходы производства и потребления

- внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение производственных отходов.

Шумовая обстановка

- удаление источников шума  от объектов, защищаемых от шума;

- защитные лесополосы вдоль дорог.

Радиационная обстановка

- организация  радиационного контроля;

- эффективность планирования и проведения мероприятий  по радиационной защите в нормальных условиях и в  случае радиационной аварии;

- организация системы информации о радиационной обстановке;

- радиационная безопасность населения достигается путем ограничения воздействия от всех основных видов облучения;

- для защиты населения  от радиоактивного заражения рекомендуется в качестве противорадиационных укрытий использовать подвалы жилых домов, общественных и административных зданий, овощехранилищ.

3. Основные технико-экономические показатели генерального плана Стычновского сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние, 2020 | Расчетный срок, 2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель в границах Стычновского сельского поселения | га | 36307,89 | 36307,89 |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 32371,99 | 32372,78 |
| 1.3 | Земли населенных пунктов | га | 437,71 | 436,66 |
| 1.3.1 | посёлок Стычновский | га | 77,57 | 17,28 |
| 1.3.2 | посёлок Белоковыльный | га | 26,46 | 8,20 |
| 1.3.3 | хутор Вифлянцев |  | 115,07 | 25,81 |
| 1.3.4 | хутор Ермилов |  | 107,24 | 23,99 |
| 1.3.5 | хутор Кондаков |  | 26,99 | 6,08 |
| 1.3.6 | хутор Кухтачев |  | 33,25 | 7,46 |
| 1.3.7 | посёлок Новострепетный |  | 16,5 | 3,70 |
| 1.3.8 | Посёлок Отноженский |  | 19,34 | 4,34 |
| 1.3.9 | Посёлок Старовязовский |  | 14,12 | 3,15 |
| 1.4 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, и земли иного специального назначения | га | 38,25 | 38.98 |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0,08 | 0,08 |
| 1.6 | Земли запаса | га | 3312,88 | 3312,33 |
| 2 | Распределение территории по функциональному зонированию |
| 2.1 | Функциональные зоны | га |  |  |
| 2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами |  | 216,55 | 217,20 |
| 2.1.2 | Многофункциональная общественно-деловая зона |  | 3,25 | 3,25 |
| 2.1.3 | Зона специализированной общественной застройки |  | 3.55 | 4.94 |
| 2.1.4 | Производственная зона |  | 6,48 | 6,48 |
| 2.1.5 | Коммунально-складская зона |  | 0,41 | 0,41 |
| 2.1.6 | Зона инженерной инфраструктуры |  | 1,07 | 1,07 |
| 2.1.7 | Зона транспортной инфраструктуры |  | 30,02 | 30,40 |
| 2.1.8 | Зоны сельскохозяйственного использования |  | 32300.32 | 32300.32 |
| 2.1.9 | Зона сельскохозяйственных угодий |  | 37 | 37 |
| 2.1.10 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий |  | 45 | 45 |
| 2.1.11 | Зона озелененных территорий общего пользования |  | 0,24 | 2,23 |
| 2.1.12 | Зона кладбищ |  | 3,6 | 3,6 |
| 2.1.13 | Зона складирования и захоронения отходов |  | 4,12 | 4,12 |
| 2.1.14 | Иные зоны |  | 3505,80 | 3505,80 |
| 2.1.15 | Водные объекты |  | 147,06 | 147,06 |
| 3 | Население |
| 3.1 | Численность населения | чел. | 932 | 968 |
| 3.2 | Плотность населения | чел/га | 0,03 | 0,03 |
| 4 | Жилищный фонд |
| 4.1 | Жилищный фонд - всего | тыс.м² | 22,60 | 18,17 |
| 4.2 | Новое жилищное строительство - всего | тыс.м² |  | 4,5 |
| 4.3 | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м² |  | 18,1‬ |
| 4.4 | Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м² |  | 0,52 |
| 4.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м²/чел. | 23 | 28 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения (расчетный показатель) |
| 5.1 | Дошкольные образовательные организации | мест | - | 50 |
| 5.2 | Общеобразовательные организации | мест | 100 | 100 |
| 5.3 | Дополнительное образование | мест | - | 10 |
| 5.4 | Физическая культура и спорт |
| 5.4.1 | Спортивные залы | м² | 220 | 220 |
| 5.4.2 | Плоскостные сооружения | м² | 3000 | 9000 |
| 5.5 | Культура и искусство |
| 5.5.1 | Библиотеки | ед. | 3 | 3 |
| 5.5.2 | Клубы и учреждения клубного типа | мест в зрит. зале | 580 | 580 |
|  | Связь |
| 5.6 | Почтовое отделение | ед. | 1 | 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |
| 6.1 | Общая протяженность улично-дорожной сети, в том числе | км | 130,37 | 157,70 |
| 6.2 | В том числе: Автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в границах поселения | км | 14,24 | 14,24 |
| 6.3 | Автомобильных дорог местного значения в границах поселения, | км | 116,13 | 143,46 |
| 6.4 | в том числе: Протяженность дорог вне границ населенных пунктов | км | 88,59 | 114,98 |
| 6.5 | Протяженность дорог в границах нас. пунктах, в том числе: | км | 27,54 | 28,48 |
| 6.6 | п. Стычновский | км | 4,71 | 5,65 |
| 6.7 | п. Белоковыльный | км | 2,77 | 2,77 |
| 6.8 | х. Вифлянцев | км | 6,73 | 6,73 |
| 6.9 | х. Ермилов | км | 7,3 | 7,3 |
| 6.10 | х. Кондаков | км | 1,11 | 1,11 |
| 6.11 | х. Кухтачев | км | 0,95 | 0,95 |
| 6.12 | п. Новострепетный | км | 1,2 | 1,2 |
| 6.13 | п. Отноженский | км | 2,33 | 2,33 |
| 6.14 | п. Старовязовский | км | 0,44 | 0,44 |
| 6.15 | Количество АЗС | шт | 0 | 1 |
| 6.16 | Количество СТО | шт | 0 | 1 |
| 6.16 | Уровень автомобилизации | Автомобилей/1000 чел. | 350 | 390 |
| 7 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| 7.1 | Водоснабжение |
| 7.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м³/сут |  | 231,6 |
| 7.2 | Энергоснабжение |
| 7.2.1 | Электрическая нагрузка | МВт | 0,26 | 0,314 |
| 7.3 | Газоснабжение |
| 7.3.1 | Расход природного газа | м³/ч |  | 1,63 |

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Программные мероприятия направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной политики в части  реформирования жилищно – коммунального хозяйства, как на федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

Реализация программных мероприятий должна осуществляться во взаимодействии с другими программами и мероприятиями, в рамках которых осуществляются инфраструктурные и социально-экономические преобразования на территории муниципального образования  «Стычновское сельское поселение» Константиновского района  Ростовской  области

Мероприятия, представленные в плане реализации мероприятий Программы (приложение 1), объединены по 4 направлениям в соответствии с их содержанием и назначением.

Срок реализации программных мероприятий соответствует основным этапам территориального развития муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского района  Ростовской  области: 2023 – 2030 гг. Также Программа содержит перспективные мероприятия, сроки реализации которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств.

По каждому из направлений программных мероприятий предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

Основными критериями выбора мероприятий по каждому направлению явились следующие аспекты:

- степень износа уже имеющихся объектов системы коммунальной инфраструктуры;

- наличие морально и физически устаревшего оборудования;

- требования по обеспечению новых районов застройки системой коммунальной инфраструктуры. При этом учтены приоритетные задачи развития системы жилищно-коммунального хозяйства региона и приоритеты государственной политики в экономической сфере;

- неудовлетворительное состояние водоочистных сооружений

- наличие проблем в области экологии и охраны окружающей среды, связанных с функционированием объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- приоритетные задачи развития территории.

Согласно основным целям и задачам Программы, в систему программных мероприятий входят следующие направления:

Направление 1. Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения.

Направление включает следующие разделы:

  - Система водоснабжения.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- развитие системы коммунального водоснабжения поселения, направленное на повышение качества и надежности предоставления услуг потребителям и улучшение экологической обстановки  на территории Стычновского сельского поселения.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- реконструкция на основе современных технологий и материалов принятого от собственника в пользование имущественного комплекса (сети, оборудование и сооружения систем коммунального водоснабжения) в соответствии с требованиями собственника и государственными стандартами качества предоставляемых услуг;

- обеспечение надежности и стабильности работы систем коммунального водоснабжения поселения путем замены сетей и оборудования для уменьшения числа аварий;

- увеличение мощности водозаборных сооружений путем замены морально устаревшего оборудования на современное, экономичное, высокопроизводительное и менее энергоемкое оборудование;

- улучшение экологической обстановки на территории Николаевского сельского поселения внедрения новых технологий водоочистки, очистки канализационных стоков бытового и дождевого назначения для выполнения требований природо- и  водоохранных норм;

В долгосрочной перспективе  предполагается создание резервного источника водоснабжения на базе месторождения подземных вод.

Направление 2. Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- надежное обеспечение услугами электроснабжения населения, социальной сферы и коммерческих потребителей в объеме, необходимом для планируемых темпов развития жилой застройки и сферы производства, торговли и сферы услуг города при минимальных затратах.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- обеспечение доступности, надежности и стабильности услуг по электроснабжению на основе полного удовлетворения спроса потребителей;

- оптимизация системы  электроснабжения и управления потреблением электрической энергии;

- обеспечение нормативного качества услуг по электроснабжению для потребителей;

Направление 3. Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов

Направление включает следующие разделы:

  - Сбор и транспортировка твердых бытовых отходов.

  - Размещение (утилизация) твердых бытовых отходов.

Основной целью реализации мероприятий направления является:

- удовлетворение потребности населения в качественных услугах по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых бытовых отходов.

Для достижения цели данного направления Программы предполагается решение следующих основных задач:

- совершенствование системы сбора и вывоза ТБО

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования;

- улучшение экологического состояния  населенных пунктов поселения.

В соответствии с Положением о территориальном планировании, программные мероприятия по направлению 4 связаны с системой санитарной очистки территории и улучшением экологической обстановки на территории муниципального образования, а также с охраной окружающей среды.

В целом, комплексная реализация основных мероприятий Программы позволит создать условия для эффективного функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования, что, в свою очередь, облегчит решение ряда социальных, экономических и экологических проблем муниципального образования, обеспечит комфортные условия проживания граждан, качественное предоставление коммунальных услуг  потребителям.

Программно – целевой подход к формированию и реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования будет способствовать повышению эффективности управления коммунальной инфраструктурой  Стычновского сельского поселения формированию рентабельного комплекса предприятий коммунальной инфраструктуры, способных к бездотационному развитию, совершенствованию механизмов развития энергосбережения и повышению энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА

ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

Механизм реализации Программы основан на скоординированных по срокам и направлениям действиях исполнителей и участников программных мероприятий по достижению намеченных целей. В основу организации выполнения Программы положены принципы открытости, добровольности и взаимной выгоды, которые обеспечивают широкие возможности для участия всех заинтересованных юридических и физических лиц.

Инструментами реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры являются: участие в долгосрочных областных программах на условиях софинансирования, программы разработанные администрацией Стычновского сельского поселения, организациями по электро-газоснабжению  территории поселения. Программы определяют сроки строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их стоимость и источники финансирования.

Указанные документы должны содержать перечень технических и финансовых мероприятий, непосредственно обеспечивающих достижение стратегической цели Программы – создание условий для эффективного функционирования и  развития систем коммунальной инфраструктуры Стычновского сельского поселения.

На основании  программ будут утверждаться  тарифы на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, размер финансовых средств, выделяемых из местного бюджета на частичное обеспечение финансовых потребностей организаций коммунального комплекса.

Основной объем финансовых потребностей организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, обеспечиваются за счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) указанных организаций, с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) для потребителей муниципального образования, а также с учетом платы за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения.

Также финансовое обеспечение мероприятий, включаемых программы, может осуществляться за счет следующих источников:

- средств федерального, областного и местных бюджетов (в случаях, установленных Федеральным законом № 210-ФЗ от 24.12.2004 г. «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и иными нормативно-правовыми актами);

- средств организаций коммунального комплекса;

- прочих источников (кредиты банков, инвестиции).

Потребность в финансовых ресурсах определяется на всех стадиях реализации инвестиционных программ и уточняется ежегодно.

Эффективная реализация  программ и настоящей Программы будет достигнута за счет осуществления администрацией Стычновского сельского поселения, действенного контроля за ходом реализации  программ организаций коммунального комплекса, который требует выполнения ряда организационных мероприятий, в частности:

- обеспечение взаимодействия всех субъектов системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования;

- разработка Порядка пересмотра (корректировки)  программ организаций коммунального комплекса;

- разработка Правил осуществления контроля (мониторинга) за реализацией  программ.

Мероприятия  программ и сроки их реализации могут быть пересмотрены представительным органом муниципального образования по предложению организаций коммунального комплекса, администрации муниципального образования в следующих случаях:

- если по результатам мониторинга выполнения  программы организации коммунального комплекса будет установлено, что рентабельность деятельности этой организации значительно выше (значительно ниже) уровня рентабельности, рассчитанного при утверждении данной инвестиционной программы;

- в случаях объективного изменения условий деятельности организаций коммунального комплекса, влияющих на стоимость производимых товаров (оказываемых услуг) и невозможности пересмотра надбавки к тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) тарифа организации коммунального комплекса на подключение.

Внесение изменений в настоящую Программу является основанием для внесения изменений в утвержденные  программы организаций коммунального комплекса Стычновского сельского поселения.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Стычновского сельского поселения позволит обеспечить:

- достижение уровня государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг;

- увеличение объемов жилищного строительства;

- снижение уровня износа оборудования, воздушных и кабельных линий, трансформаторных подстанций, тепловых сетей и оборудования, сетей водоснабжения;

- сдерживание роста тарифов на тепловую и электрическую энергию, а также на услуги по их транспортировке за счет повышения эффективности работы энергетического комплекса, снижения непроизводственных потерь и эксплуатационных расходов;

- улучшение экологической ситуации в Стычновском сельском поселении;

- увеличение инвестиций в жилищно-коммунальную сферу муниципального образования.

В частности, реализация программных мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения  сельского поселения позволит:

- обеспечить централизованным водоснабжением большую часть территории  муниципального образования;

- улучшить качественные показатели питьевой воды;

- обеспечить бесперебойное водоснабжение поселения;

- сократить удельные расходы на энергию и другие эксплуатационные расходы;

- увеличить количество потребителей услуг, а также объем сбора средств за предоставленные услуги;

Реализация комплекса мероприятий по совершенствованию системы сбора и вывоза ТБО, по развитию и модернизации объектов, функционирующих в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, позволит:

- уменьшить количество несанкционированных свалок;

- улучшить эстетический облик Стычновского сельского поселения;

- улучшить экологическое состояние территории муниципального образования;

- предотвратить или значительно сократить количество экологически опасных ситуаций и объем затрат на их ликвидацию.

В целом, общий эффект от реализации программных мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры  сельского поселения, следующий:

- Система водоснабжения:

- экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоснабжения;

- снижение аварийности на сетях водопровода;

- повышение надежности работы системы водопровода;

- снижение объемов потерь воды;

- снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий).

- социальный эффект:

- обеспечение 100%-й очистки подаваемой воды до требований санитарных норм;

- создание благоприятных условий для проживания.

- экологический эффект:

- улучшение экологической обстановки  путем внедрения новых технологий водоочистки для выполнения требований природо- и  водоохранных норм;

- улучшение качества питьевой воды;

- снижение факторов риска заболеваний по фактору «качество воды».

- Система электроснабжения:

- экономический эффект:

- увеличение суммарной установленной мощности трансформаторов подстанций;

- снижение потерь электроэнергии.

- социальный эффект:

- обеспечение  надежного  и  качественного  электроснабжения потребителей за счет строительства новых подстанций.

- экологический эффект:

- обеспечение безопасности зон проживания и производства.

- Сбор, вывоз и размещение (утилизация) ТБО:

- экономический эффект:

- предотвращение экологически опасных ситуаций и затрат на их ликвидацию;

- оптимизация процесса утилизации (захоронения) ТБО;

- увеличение срока службы объектов, функционирующих в сфере обращения с отходами.

- социальный и экологический эффект:

- обеспечение реализации требований природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства в части функционирования полигона;

- улучшение качества утилизации (захоронения) отходов;

- сохранение и улучшение экологических условий проживания на территории муниципального образования.

Таким образом, комплексная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского  района Ростовской  области – актуальна и необходима. Однако эффективность реализации Программы зависит от уровня финансирования мероприятий  программ и качества их выполнения.

Достижение целевых ориентиров, предусмотренных Программой, возможно только при тесном взаимодействии органов местного самоуправления с организациями коммунальной инфраструктуры муниципального образования, а также с потребителями коммунальных услуг.

Используемые сокращения

| ВЛ | – воздушная линия |
| --- | --- |
| ВОС | – водоочистные сооружения |
| ГВС | – горячее водоснабжение |
| ГНС | – главная насосная станция |
| ЗТП | – закрытая трансформаторная подстанция |
| КЛ | – кабельная линия |
| КНС | – канализационная насосная станция |
| КОС | – канализационные очистные сооружения |
| КТП | – комплексная трансформаторная подстанция |
| МО | – муниципальное образование |
| ОСДК | – очистные сооружения дождевой канализации |
| ПС | – подстанция |
| РП | – распределительная подстанция |
| ТКО | – твердые коммунальные отходы |

Приложение 1

к Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Стычновское сельское поселение» Константиновского  района Ростовской области на 2023 – 2030 гг.

План реализации мероприятий Программы

|  | Наименование мероприятий | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 |
| 1. | Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры систем коммунального водоснабжения и водоотведения |
| 1.1 | Система водоснабжения |  |
|  | 2023 – 2030г.г. | Обеспечение стабильным водоснабжением хуторов поселения Снижение вредного экологического воздействия. Повышение надежности и эффективности работы сети. Снижение эксплуатациионных затрат. Увеличение пропускной способности системы водоснабжения. |
| 1.1.1 | Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках мероприятий инвестиционных программ |  |
| 1.1.2 | Замена изношенных водопроводных сетей |  |
| 1.1.3 | Реализация инвестиционной программы по реконструкции и модернизации объектов водоснабжения на территории муниципального образования |  |
| 1.1.4 | Ведение единой графической базы существующих и планируемых объектов системы водоснабжения |  |
|  | Перспективный период |  |
| 1.1.5 | Строительство новых водоводов и магистральных сетей |  |
| 3. | Мероприятия по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения |
|  | 2023 – 2030г.г. и перспективный период | Подключение дополнительной нагрузки. Повышение надежности электроснабжения потребителей. Улучшение условий работы оборудования. |
| 3.1 | Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках мероприятий инвестиционных программ |  |
| 3.2 | Реконструкция существующих подстанции |  |
| 3.3 | Разработка и реализация инвестиционной программы по строительству, реконструкции и развитию электрических сетей, электрических подстанций и другой необходимой инфраструктуры электроснабжения на территории муниципального образования |  |
| 3.4 | Ведение единой графической базы существующих и планируемых электрических сетей, электрических подстанций и другой инфраструктуры электроснабжения |  |
| 4. | Мероприятия по сбору, вывозу и размещению (утилизации) твердых коммунальных отходов |
| 4.1 | Сбор и транспортировка твердых коммунальных отходов. |  |
|  | 2023 – 2030г.г. и перспективный период | Уменьшение количества несанкционированных свалок. Улучшение экологического состояния города. Повышение эффективности технологического процесса сбора и вывоза ТКО. |
| 4.1.1 | Реализация Федерального закона от 27.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в рамках мероприятий инвестиционных программ |  |
| 4.1.2 | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  |
| 4.1.3 | Строительство новых контейнерных площадок и их оборудование в существующих местах застройки |  |

Примечание: Выполнение данных мероприятий не подтверждено финансированием, сроки  и выполнение данных мероприятий возможно при условии включения  данных мероприятий в областные долгосрочные программы  на условиях  софинансирования.